## Slide 1: Siber Güvenliğin Temelleri
5. hafta: Uygulama

## Slide 2: UYGULAMA

## Slide 3: USB WİFİ Kali Linux
Kali Linux için usb wifi kart yazarak aratılabilir.

## Slide 4: USB WİFİ Kali Linux (Benim kullandığım ve önerilenler)
Kali Linux Için Monitor Modu USB Stick Antenli 802.11N Wifi 5370 Chipset 300 Mbps Wireless Adaptör

## Slide 5: Evil Twin için…
“evil twin” lab’ı için adaptörün aynı anda hem monitor (dinleme/enjeksiyon) hem de managed/AP (istemci/Erişim Noktası) modlarını eşzamanlı çalıştırabilmesi gerekir (VIF—virtual interface). Bunu iyi yapanlar genelde MediaTek/ath9k_htc sürücü ailesi.

## Slide 6: En iyi 10 (f/p ve sürücü desteğine göre)
Alfa AWUS036ACM (MT7612U, 2.4/5 GHz, 802.11ac) – mt76 sürücüsü çekirdek içinde; VIF ile managed+AP mümkün (evil twin senaryolarına uygun). GitHub+1
Panda PAU09 (Ralink/MediaTek RT5572, 2.4/5 GHz, 802.11n) – kernel içi; monitor+enjeksiyon sağlam, AP modu kararlı; bütçe dostu. wirelesshack.org+1
Alfa AWUS036NHA (Atheros AR9271, 2.4 GHz, 802.11n) – ath9k_htc ile taş gibi; eğitim setlerinde klasik. (Sadece 2.4 GHz) zSecurity
TP-Link TL-WN722N v1 (AR9271, 2.4 GHz) – yalnızca v1 önerilir; v2/v3 Realtek’te ek sürücü gerekebilir. Michael
Comfast CF-912AC (MT7612U, 2.4/5 GHz, AC1200) – AWUS036ACM’in muadili; mt76 ile iyi VIF/monitor deneyimi. (Model değişkenliği kontrol edin.) HackYourMom
Alfa AWUS036ACHM (MT7610U, 2.4/5 GHz, AC600) – MediaTek tabanlı mini model; Linux uyumu iyi, Kali için toplulukça övülüyor. GitHub+1
Alfa AWUS036AXM / AXML (MT7921AU, Wi-Fi 6/6E) – yeni nesil; monitor/aktif monitor destekleniyor, aynı anda AP+managed sınırlamaları olabilir (sürücü tarafı 1 AP ile kısıtlı). GitHub+2GitHub+2
Comfast CF-953AX (MT7921AU, AX1800) – Wi-Fi 6; kernel/firmware olgunluk düzeyi değişken, bazı dağıtımlarda ek ayar gerekebiliyor. medo64.com
Alfa AWUS1900 (RTL8814AU, 4×4, 802.11ac) – yüksek çekim; ama Realtek sürücüsü çekirdek dışı ve monitor/AP kararlılığı değişken. GitHub
Alfa AWUS036ACH (RTL8812AU, 802.11ac) – topluluk sürücüsüyle çalışır; resmî Realtek hattında monitor sınırlamaları not edilmiş. Yalnız kararlılık, mt76 kadar iyi değil.

## Slide 7: WIFI KARTI KALİ’YE BAĞLAMAK

## Slide 8: SettingUSB

## Slide 10
Notes: Bu sayede gerçek ip ile bağlanacak ama şart değil netnetworkte devam edilebilir

## Slide 11
Notes: Bu sayede gerçek ip ile bağlanacak ama şart değil netnetworkte devam edilebilir

## Slide 12: Wifi bağlanmış mı?
Notes: Eğer nat natwork değilde bridge seçersek eth0 192 ile başlayan bir ip alırdı

## Slide 13: İki bağlantıdan birini iptal edebiliriz

## Slide 14
Notes: Free Openvpn vpnbook

## Slide 16: vpnbook kullanmak

## Slide 17: Şifre yada k.a yanlışsa

## Slide 18: Tamamen kurulunca

## Slide 19: Test

## Slide 20: Test
Notes: İnce nokta vpn çalışan terminali kapatmamak

## Slide 21: DNS için

## Slide 22: Media Access Control (MAC) Adresi
Bu durumda "MAC", bir ağ ara yüzünü benzersiz bir şekilde tanımlayan bir adres türünü ifade eder. Her ağ ara yüzüne (örneğin, bir ağ kartına) atanmış olan 12 haneli bir sayı ve harf kombinasyonundan oluşur. Bu adres, veri iletişiminde cihazların kimlik doğrulaması ve yönlendirilmesi için kullanılır.

## Slide 23: MAC adresleri

## Slide 24: MAC adresini değiştirmek

## Slide 25: Test

## Slide 26: Çalışmazsa
Notes: Mac değiştirmenin başka yolları da var

## Slide 27: Airmon-ng
Airmon-ng, Aircrack-ng adlı bir kablosuz ağ güvenlik aracının bir parçasıdır. Aircrack-ng, kablosuz ağları test etmek ve güvenlik açıklarını belirlemek amacıyla kullanılan bir dizi aracı içeren bir pakettir. airmon-ng özellikle kablosuz ağ trafiğini izlemek ve analiz etmek için kullanılır.

## Slide 28: Airmon-ng
Bu araç, bir kablosuz ağ adaptörünü "monitör moduna" geçirerek, kablosuz ağ trafiğini yakalamak ve incelemek için kullanılır. Monitör modu, adaptörün sadece alınan paketleri değil, aynı zamanda tüm kablosuz ağ trafiğini dinleyebilmesini sağlayan bir moddur. Bu özellik, ağ güvenlik testleri, ağ performansı izleme veya kablosuz ağ trafiğini analiz etme amaçlarıyla kullanılabilir.

## Slide 29: Airmon-ng
Airmon-ng, genel olarak kullanıcıya ağ güvenliği ve performansıyla ilgili bilgiler sağlamak, ağdaki güvenlik açıklarını tespit etmek ve kapatmak için kullanılır.
Ancak, bu tür araçları yasal ve etik kurallara uygun bir şekilde kullanmak önemlidir.
Kendi ağınız üzerinde veya izin almadan başkalarının ağlarını test etmek yasa dışı olabilir ve ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu araçları kullanmadan önce, yerel yasalara ve etik kurallara saygı göstermek önemlidir.

## Slide 30: Kısaca Monitor mod
İwconfig sadece wireless ile bilgileri verir.
Manage mode’da internete bağlanırız. Monitör modda ise bağlı olmadığımız ağ hakkında bilgi toplarız.

## Slide 31: Managed mode

## Slide 32: Manage moda geçmek

## Slide 33: Airmon-ng start {ağ adı} Monitor mode
BİRİNCİ YÖNTEM (ÖNERİLMEZ)
(86. slaytta önerilen yönteme geçebilirsiniz)

## Slide 34: Hatalar oldu, öneri uygulandı

## Slide 35: Problem!!!
Ya monitör moddan internete bağlandığımız manage moda geçemezsek. Ne olacak?

## Slide 36: Hala Monitor modda
Notes: Airmon-ng stop {ağ adı} monitör modu kapatır ancak bazen çalışmıyor

## Slide 37: Sonunda tekrar manage moda döndü

## Slide 38: Manage ve Monitor mode için önerilen yöntem

## Slide 39: Monitor Mode için

## Slide 40: Manage moda dönmek (2. yol)

## Slide 41: AĞLARDAN BİLGİ TOPLAMA

## Slide 42: 1. adım: Monitor mod

## Slide 43: Airodump-ng
airdump-ng komutu, Kablosuz Ağları (Wi-Fi) izleme ve analiz etme amacıyla kullanılan bir araçtır. Bu komut, çevredeki Wi-Fi ağlarının istatistiklerini ve özelliklerini toplar.
Notes: airdump-ng komutu, Kablosuz Ağları (Wi-Fi) izleme ve analiz etme amacıyla kullanılan bir araçtır. Bu komut, çevredeki Wi-Fi ağlarının istatistiklerini ve özelliklerini toplar.

## Slide 44: Airodump-ng

## Slide 45: Airodump verileri
BSSID (Basic Service Set Identifier): Bu, kablosuz erişim noktasının benzersiz kimliğidir. Her Wi-Fi ağına ait bir BSSID vardır. Yani İlgili modemin mac adresi
PWR (Power Level): Wi-Fi ağına olan sinyal gücünü gösterir. Daha yüksek bir PWR değeri, daha güçlü bir sinyali ifade eder.
Beacons: Bu, erişim noktasının (AP - Access Point) yayınladığı Beacon çerçevelerinin sayısını gösterir. Beacon çerçeveleri, bir Wi-Fi ağının varlığını ve özelliklerini belirtir.
Data: Bu, erişim noktasından (AP) alınan data paketlerinin sayısını gösterir. Data paketleri, gerçek veri iletimini ifade eder.
#Data: (Data Rate): Bu, Wi-Fi ağının aktarım hızını gösterir. Daha yüksek bir veri hızı, daha hızlı bir Wi-Fi bağlantısı anlamına gelir.
CH (Channel): Bu, erişim noktasının hangi kablosuz kanalda yayın yaptığını gösterir. Kanal değişikliği interneti hızlandırabilir.
MB (Max Rate): Bu, en yüksek veri iletim hızını ifade eder.
ENC (Encryption): Bu, ağın hangi tür şifreleme yöntemi ile korunduğunu gösterir (WEP, WPA, WPA2 gibi).
Notes: Sadece mac adresini bilerek ona bağlı insanları internetten düşürebiliriz

## Slide 46: Tek bir ağı dinlemek için
Notes: airodump-ng –-channel 10 –bssid MAC –write airodumpYAZ wlan0

## Slide 47: İlgili ağa (modeme) bağlı cihazlar ve hareketlilikler izleniyor

## Slide 48: Wireshark nedir?
Wireshark, bilgisayar ağlarında gerçekleşen veri iletişimini izlemek, analiz etmek ve kaydetmek için kullanılan bir araçtır.
Bir çeşit "ağ detektifi" olarak düşünülebilir.

## Slide 49: Wireshark nedir?
Wireshark, bilgisayarlar arasında yapılan iletişimi takip etmeye yarayan bir programdır.
Örneğin, internet üzerinden bir web sitesine girmek ya da bir oyun oynamak gibi çeşitli aktiviteler sırasında bilgisayarlar arasında gönderilen verileri görmenizi ve anlamanızı sağlar.

## Slide 50: Wireshark nedir?
Bu program, ağ trafiğini (veri paketlerini) yakalar ve bu paketleri çözerek içerdikleri bilgileri gösterir.
Bu şekilde, bir bilgisayarın diğerine hangi bilgileri gönderdiğini, bu bilgilerin nasıl göründüğünü ve iletişimde hangi protokollerin kullanıldığını görebilirsiniz

## Slide 51: Airodump ile kaydedilen cap dosyası wireshark ile açılır ve ayrıntılı analizi yapılabilir.

## Slide 52: Deauthentication attack (yetkisizleştirme saldırısı)
"Deauthentication attack" veya bağlantı kesme saldırısı, bir bilgisayar ağındaki cihazların bilinçli olarak bağlantısının koparılması anlamına gelir. Bu saldırı genellikle kablosuz ağlarda görülür. Saldırgan, hedef cihazın bağlantısını geçici olarak keserek, cihazın ağ hizmetlerine erişimini engeller. Bu tür saldırılar, ağdaki cihazların iletişimini bozarak, hizmet kesintilerine neden olabilir.

## Slide 53: Deauthentication attack
İki çeşiti var: Ya ilgili ağa komple saldırı yaparız ama çok etkili değildir.
Yada o ağdaki özel bir cihazı hedef alırız

## Slide 54: Çok önemli not
Bu saldırıda paket göndermemiz gerektiğinden kablolu bağlantı kısmı devam etmesi gerekiyor aksi halde monitör modda paket gönderemezsiniz… Yani iki yönden bağlanmanız gerekiyor ki başarılı şekilde deauth saldırısı yapabilesiniz.

## Slide 55: Modemi yada cihazı yetkisizleştirme
Modemin mac adresi yanına (–c modeme bağlı cihazın mac adresini de yazarsak ) direk o cihazı ağdan atabiliriz Bu yöntemin başarı ihtimali daha yüksek.
Modem id
Notes: aireplay-ng –deauth 10000 –a 20:08:89:7A:EE:E8 –c 64:CC:22:AE:96:10 wlan0

## Slide 56: Kaynak
https://bilgem.tubitak.gov.tr/sge-kurumsal/